## Slide 1
Utilização de técnicas de aprendizagem profunda para estimativa de fechamento de poços verticais em rochas salinas
Ricardo A. Fernandes
Matrícula: 2019105350 (PPGEC/UFAL)
Projeto
Tópicos Especiais em Computação Visual e Inteligente
Aprendizagem Profunda – PPGI017-10, 2019.2
Prof. Tiago F. Vieira
Maceió, 12 de fevereiro de 2019

## Slide 2
Rochas salinas:
Presença associada a reservatórios de petróleo
Impermeabilidade: boas rochas selantes
Fluência: deformação no tempo
Peso de fluido: controle do fechamento
Fechamento do poço: aprisionamento de coluna
Modelagem computacional de rochas salinas:
Simulação do fechamento do poço
Experimentação de cenários diferentes
Projetos mais seguros e eficientes
Fonte: Petrobras
PROJETO Motivação
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Notes: Na área de exploração e produção de óleo e gás em ambiente offshore, poços são perfurados estrategicamente visando extrair hidrocarbonetos armazenados em rochas reservatório localizadas em determinadas profundidades abaixo do leito marinho.
No cenário brasileiro, a descoberta de reservatórios no pré-sal, anunciada no fim de 2006, gerou grande expectativa pelo potencial de exploração no sentido de se gerar um aumento significativo nas reservas de petróleo do país. No entanto, a produção neste contexto é mais complexa visto que, em geral, se aumenta razoavelmente a profundidade a ser vencida na operação, podendo chegar a profundidades em torno de 7 km em relação ao nível do mar.
Outra questão desafiadora é a presença de rochas salinas na estratigrafia dessas bacias, visto que estas rochas apresentam um comportamento viscoelástico acentuado, ou seja, logo após a passagem da broca de perfuração, apresentam tendência de deslocamento no sentido do fechamento do poço.
Esse fechamento pode ocasionar o aprisionamento da coluna de perfuração e outras complicações, de forma que a previsão de sua evolução no tempo é essencial para: a) determinação do peso de fluido ideal a ser utilizado durante a perfuração, evitando colapso do poço; e b) recomendações acerca da necessidade de alargamento do poço em determinadas profundidades críticas, também chamada de repasse, evitando o fechamento excessivo da formação rochosa

## Slide 3
Objetivo geral:
Estimar fechamento de poços verticais em rochas salinas
Objetivos específicos:
Dimensionar peso de fluido ideal
Obter estimativas de repasse (alargamento do poço)
Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para estimativa do fechamento
  Fechamento da borda do poço
    ao longo da profundidade do modelo
    ao longo do tempo de análise
  Redes com camadas densas
  Problema de regressão
PROJETO Objetivos
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL

## Slide 4
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Definição do cenário (variáveis de entrada)
Airgap
Diâmetro da broca
Densidade do fluido de perfuração
Tempo de análise
Perfil de tensão geostática
Perfil de temperatura
Perfil de litologias (rochas)
Parâmetros do modelo numérico
  Raio externo
  Refinamento vertical
  Refinamento radial e bias
Cenário
Modelo numérico

## Slide 5
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Definição do cenário (variáveis de entrada)
Airgap
Diâmetro da broca
Densidade do fluido de perfuração
Tempo de análise
Perfil de tensão geostática
Perfil de temperatura
Perfil de litologias (rochas)
Parâmetros do modelo numérico
  Raio externo
  Refinamento vertical
  Refinamento radial e bias
Resultado da simulação numérica
Sequência temporal do perfil de fechamento da borda do poço
Perfil de fechamento ao longo do tempo
Fechamento de uma profundidade específica ao longo do tempo
Simulação de diversos cenários
Intervalos para as variáveis de entrada
Combinação de valores
Geração de dados para treinamento e teste da rede

## Slide 6
RESULTADOS Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL

## Slide 7
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Hipóteses
Airgap = 0
(Tempo de análise)
Instantes de interesse da análise
(Tensão geostática)
Gradiente água: 10 kPa/m
Gradiente soterramento: 22 kPa/m
Gradiente sal: 21 kPa/m
(Temperatura)
Fundo do mar: 4 degC
Gradiente soterramento: 30 degC/km
Gradiente sal: 12 degC/km
(Perfil de litologias)
Litologia da profundidade de interesse
Espessura desta litologia (intercalação)
Camadas de halita acima e abaixo
(Parâmetros do modelo numérico)
Raio externo = 25 m
Refinamento vertical = 1 m
Refinamento radial (bias) = 80 elem. (10)
Definição do cenário
(variáveis de entrada)
Airgap
Diâmetro da broca
Densidade do fluido de perfuração
Tempo de análise
Perfil de tensão geostática
Perfil de temperatura
Perfil de litologias (rochas)
Parâmetros do modelo numérico
  Raio externo
  Refinamento vertical
  Refinamento radial e bias
Resultado da simulação numérica
(variável de saída)
Sequência temporal do perfil de fechamento da borda do poço
Nova definição do cenário
(variáveis de entrada)
Lâmina d’água ()
Soterramento ()
Diâmetro da broca ()
Densidade fluido perfuração ()
Altura de sal ()
Espessura da intercalação ()
(parâmetros de entrada)
Litologia (rocha) da intercalação ()
Instantes de interesse ()
Novo resultado da simulação numérica
(variável de saída)
Deslocamento da profundidade de interesse ()

## Slide 8
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Cenário
Halita
Halita
Nova definição do cenário
(variáveis de entrada)
Lâmina d’água ()
Soterramento ()
Diâmetro da broca ()
Densidade fluido perfuração ()
Altura de sal ()
Espessura da intercalação ()
(parâmetros de entrada)
Litologia (rocha) da intercalação ()
Instantes de interesse ()
Novo resultado da simulação numérica
(variável de saída)
Deslocamento da profundidade de interesse ()
Modelo numérico

## Slide 9
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Definição de entradas
Intervalo de variação das variáveis
Intervalo de variação dos parâmetros
Definição das saídas
Caso com intercalação de halita
Caso com intercalação de taquidrita
Geração dos dados
1170 casos com
intercalação de halita
660 casos com
intercalação de taquidrita
Casos
Cada caso corresponde a uma simulação numérica
Simulações simples duram minutos e complexas duram horas
Modelos NN
Consideram-se 6 modelos
Casos com halita
  estimando deslocamento em 0 h
  estimando deslocamento em 24 h
  estimando deslocamento em 48 h
Casos com taquidrita
  estimando deslocamento em 0 h
  estimando deslocamento em 24 h
  estimando deslocamento em 48 h
1830 casos

## Slide 10
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Importar bibliotecas
Definir modelo
  Nome do modelo
  Parâmetro de litologia
    0, para halita
    1, para taquidrita
  Nome do parâmetro de desloc.
    ‘d0’
    ‘d24’
    ‘d48’

## Slide 11
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Carregar dados
  Arquivo .csv
Definir colunas
  Inputs
  Labels
Função filtragem de dados
  Depende de litologia e label
Aplicar filtragem de dados

## Slide 12
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Função para split dos dados
  Treinamento
  Validação
Aplicação do split
  80% treinamento
  20% validação
Separar dados em
  Variáveis de entrada (X)
  Label (Y)

## Slide 13
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Função para normalização dos dados
  Distribuição normal padrão
    Média = 0
    Desvio padrão = 1
Aplicar normalização única
  Treinamento
  Validação
Mostrar número de:
  Variáveis
  Amostras
    Treinamento
    Validação

## Slide 14
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Definir parâmetros para modelo Keras
  Número de camadas
  Neurônios por camada
  Funções de ativação
  Kernel
    Initializer
    Regularizer
  Bias regularizer
  Dropout
  Otimizer
    Tipo
    Learning rate
  Número de épocas
  Tamanho do batch
  Callbacks

## Slide 15
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Função genérica para definição do modelo Keras
Problema de regressão
  Não especificar função de ativação na última camada
  Usar função de perda ‘Mean Squared Error’
  Usar ‘Mean Absolute Error’ como métrica ao invés da acurácia (não faz sentido em problemas de regressão)
Fonte: Chollet F. (2018) Deep Learning with Python. Manning Publications Co.
Fonte: https://www.kaggle.com/ironfrown/deep-learning-house-price-prediction-keras

## Slide 16
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Aplicar método de ajuste (Fit)

## Slide 17
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Avaliar medidas de ‘Loss’
  Treinamento
  Validação
Avaliar erro absoluto percentual
  usando método ‘Predict’
    Treinamento
    Validação

## Slide 18
PROJETO Metodologia
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Rotina desenvolvida (walkthrough)
Função para plotar histórico
  ‘Loss’
    Trainamento
    Validação
  ‘Mean Absolute Error’
    Treinamento
    Validação

## Slide 19
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 01
(Halita, Deslocamento instantâneo em 0h)
3 hidden layers
  36 neurônios em cada
Output layer
  1 único neurônio
Optimizador
  Teste com Adam
  SGD (Stochastic Gradient Descent)
    Learning rate = 0.1
    Momentum = 0.8
Amostras: 1170
  Treinamento: 935 (80%)
  Validação: 235 (20%)
Tamanho do batch = 128
Número de épocas: 100 k

## Slide 20
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 01
(Halita, deslocamento instantâneo em 0h)
3 hidden layers
  36 neurônios em cada
Output layer
  1 único neurônio
Optimizador
  Teste com Adam
  SGD (Stochastic Gradient Descent)
    Learning rate = 0.1
    Momentum = 0.8
Amostras: 1170
  Treinamento: 935 (80%)
  Validação: 235 (20%)
Tamanho do batch = 128
Número de épocas: 100 k
Elapsed time: 10 min
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 4.33e-04
 | Loss | 3.21e-07
Valid | MAE | 7.33e-04
 | Loss | 9.84e-07
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 0.055%
 | Max. APE | 2.752%
Valid | Mean APE | 0.101%
 | Max. APE | 3.123%

## Slide 21
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 01
(Halita, deslocamento instantâneo em 0h)
3 hidden layers
  36 neurônios em cada
Output layer
  1 único neurônio
Optimizador
  Teste com Adam
  SGD (Stochastic Gradient Descent)
    Learning rate = 0.1
    Momentum = 0.8
Amostras: 1170
  Treinamento: 935 (80%)
  Validação: 235 (20%)
Tamanho do batch = 128
Número de épocas: 100 k → 1 M
Elapsed time: 10 min → 2 h
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 4.33e-04 → 9.44e-05
 | Loss | 3.21e-07 → 1.55e-08
Valid | MAE | 7.33e-04 → 2.92e-04
 | Loss | 9.84e-07 → 2.05e-07
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 0.055% → 0.014%
 | Max. APE | 2.752% → 0.537%
Valid | Mean APE | 0.101% → 0.041%
 | Max. APE | 3.123% → 1.030%

## Slide 22
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 02
(Halita, deslocamento em 24h)
Buscando arquitetura ideal
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 1.21e-04
 | Loss | 2.61e-08
Valid | MAE | 5.10e-03
 | Loss | 1.39e-04
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 1.297%
 | Max. APE | 115.498%
Valid | Mean APE | 3.332%
 | Max. APE | 61.812%
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 1.01e-04
 | Loss | 2.58e-08
Valid | MAE | 5.30e-03
 | Loss | 1.51e-04
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 2.605%
 | Max. APE | 344.504%
Valid | Mean APE | 5.120%
 | Max. APE | 107.422%
Descrição: modelo 03
(Halita, deslocamento em 48h)
Buscando arquitetura ideal
Erro absoluto médio (validação): 0.0128 cm
Erro absoluto médio (validação): 0.0276 cm

## Slide 23
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 04
(Taquidrita, deslocamento instantâneo em 0h)
Buscando arquitetura ideal
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 1.63e-04
 | Loss | 4.93e-08
Valid | MAE | 2.81e-02
 | Loss | 1.74e-03
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 0.043%
 | Max. APE | 3.466%
Valid | Mean APE | 2.847%
 | Max. APE | 131.856%
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 5.73e-05
 | Loss | 1.30e-08
Valid | MAE | 1.55e-02
 | Loss | 1.56e-03
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 2.947%
 | Max. APE | 196.738%
Valid | Mean APE | 6.368%
 | Max. APE | 169.192%
Descrição: modelo 05
(Taquidrita, deslocamento em 24h)
Buscando arquitetura ideal
Erro absoluto médio (validação): 0.00279 cm
Erro absoluto médio (validação): 0.229 cm

## Slide 24
PROJETO Resultados
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Descrição: modelo 06
(Taquidrita, deslocamento instantâneo em 0h)
Buscando arquitetura ideal
Metric evaluation |  | 
Train | MAE | 4.11e-05
 | Loss | 4.81e-09
Valid | MAE | 1.38e-02
 | Loss | 1.20e-03
Predict values |  | 
Train | Mean APE | 3.578%
 | Max. APE | 463.561%
Valid | Mean APE | 6.913%
 | Max. APE | 93.337%
Erro absoluto médio (validação): 0.37 cm

## Slide 25
PROJETO Conclusões
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Os modelos de halita (modelos 01-03) se mostraram mais bem comportados que os modelos envolvendo taquidrita (modelos 04-06)
Os modelos com saída de deslocamento instântaneo em 0h (modelo 01 e 04) se mostratam mais bem comportados que os demais
O modelo 01 forneceu resultados muito bons para a predição dos valores de treinamento e validação, sendo todos os por volta ou menores que 1%
Os demais modelos forneceram erros médios aceitáveis, no entanto, erros máximos ainda elevados
  Treinamento: erros médios menores, erros máximos maiores
  Validação: erros médios maiores, erros máximos menores
Ainda buscam-se os hiperparâmetros e arquitetura de rede ideal para os modelos 02-06
  Variação automatizada de parâmetros
  Checagem das métricas de erros
  Determinação da rede “ótima”

## Slide 26
PROJETO Referências
PROPOSTA DE PROJETO | PPGI017-10, 2019.2
Ricardo A. Fernandes | PPGEC/UFAL
Machine Learning / Deep Learning
  Chollet F. (2018) Deep Learning with Python. Manning Publications Co.
  Kaggle
    https://www.kaggle.com/ironfrown/deep-learning-house-price-prediction-keras
  Machine Learning Mastery
    https://machinelearningmastery.com/tutorial-first-neural-network-python-keras/
    https://machinelearningmastery.com/applied-deep-learning-in-python-mini-course/
    https://machinelearningmastery.com/regression-tutorial-keras-deep-learning-library-python/
    https://machinelearningmastery.com/how-to-configure-the-number-of-layers-and-nodes-in-a-neural-network/
Problema de fechamento de poços em rocha salina
  Ferreira J.F., Fernandes R.A., Fernandes C.N.A., Lages E.N. (2019) An automed strategy for simulation of wellbore drilling in salt rocks. XL CILAMCE
  Lins G.K.L., Fernandes R.A., Lira W.W.M., Lages E.N. (2019) Study of viscoelastic laws applied to salt rock models. XL CILAMCE
  Costa A.M., Poiate Jr E., Amaral C.S., Gonçalves C.J.C., Falcao J.L. (2010) Geomechanics applied to the well design through salt layers in Brazil: a history of success. ARMA 10-239
  Poiate Jr E., Costa A.M. Falcao J.L. (2006) Well design of drilling through thick evaporite layers in Santos Basin – Brazil. IADC/SPE 99161

## Slide 27
Utilização de técnicas de aprendizagem profunda para estimativa de fechamento de poços verticais em rochas salinas
Ricardo A. Fernandes
Matrícula: 2019105350 (PPGEC/UFAL)
Projeto
Tópicos Especiais em Computação Visual e Inteligente
Aprendizagem Profunda – PPGI017-10, 2019.2
Prof. Tiago F. Vieira
Maceió, 12 de fevereiro de 2019